Číslo: ObÚ-GA-CO-A/2011/00412- 3			   	 	   	     13. marca 2012

Vypracoval: Bc. Miloš Csepreghy

GALANTA 2012

Obsah :

| Ozn. časti | Názvy kapitol a ich častí | Rozsah strán |
| --- | --- | --- |
|  | Titulná strana a obsah | 1-2 |
| A. | GEOGRAFICKÁ, DEMOGRAFICKÁ A HOSPODÁRSKA CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA | 3-4 |
| a) | geografická poloha a profil hodnoteného územia |  |
| b) | kategorizácia hodnoteného územia |  |
| c) | hospodárske zameranie hodnoteného územia |  |
| B. | MOŽNÉ RIZIKÁ VZNIKU MIMORIADNYCH UDALOSTÍ | 5-13 |
| B.1. | Živelné pohromy |  |
| a) | oblasti možného ohrozenia povodňami a záplavami z povrchových vodných tokov |  |
| b) | oblasti možných veľkých lesných požiarov |  |
| c) | oblasti možného ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín |  |
| d) | mimoriadne javy poveternostného a klimatického charakteru |  |
| B.2. | Havárie |  |
| a) | oblasti možného ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou |  |
| b) | oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok |  |
| c) | oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri všetkých druhoch prepráv |  |
| B.3. | Katastrofy |  |
| a) | oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení |  |
| b) | oblasti možného ohrozenia spôsobené leteckou prevádzkou |  |
| c) | oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby |  |
| d) | riziká možnej kumulácie rôznych druhov mimoriadnych udalostí |  |
| C. | ZÁVERY A ODPORÚČANIA | 14-16 |
| a) | odporúčania pre vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva |  |
| b) | odporúčania na prijímanie preventívnych opatrení na ochranu a zníženie rizík ohrozenia mimoriadnymi udalosťami |  |
| D. | PRÍLOHY | 17 |
|  | Prehľad evakuácie na území obvodu Galanta |  |

A. GEOGRAFICKÁ, DEMOGRAFICKÁ

A HOSPODÁRSKA CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

- GEOGRAFICKÁ POLOHA A PROFIL HODNOTENÉHO ÚZEMIA

Územný obvod Galanta sa z hľadiska správneho členenia nachádza v južnej časti Trnavského kraja. Je ohraničený územnými obvodmi: Dunajská Streda a Trnava z Trnavského kraja, Nitra, Šaľa a Komárno z Nitrianskeho kraja  a Senec z Bratislavského kraja.

Hodnotené teritórium má plochu 64174,5 ha. Leží v centrálnej časti Podunajskej nížiny. Reliéf územia je rovinatý s nepatrnými výškovými rozdielmi a so všeobecným úklonom k juhu a juhovýchodu. Nadmorské výšky na rovine sa pohybujú v rozmedzí 109-130 m n. m. V severnej a severovýchodnej časti územia rovina vystupuje do mierne zvlnených výbežkov Trnavskej a Nitrianskej  pahorkatiny s maximálnymi výškami v rozmedzí 140-225 m n. m. Opísaným územím pretekajú rieky Váh, Malý Dunaj, Čierna Voda  a Dudváh. Vodné plochy zaberajú celkom 7249,9 ha. Výskyt termálnych prameňov ako i vodná stavba (VoS) Kráľová nad Váhom vytvárajú optimálne podmienky pre rozširovanie rekreačno-turistických oblastí. Lesné porasty dosahujú výmeru 2699,8 ha.

- KATEGORIZÁCIA HODNOTENÉHO ÚZEMIA

Legislatíva ustanovujúca kategorizáciu územia (§3 ods. 14 zákona č. 42/1994 Z. z., ako aj nariadenie vlády č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) boli zrušené zákonom č. 395/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  V obciach obvodu žije celkom 96423 obyvateľov.

- HOSPODÁRSKE ZAMERANIE HODNOTENÉHO ÚZEMIA

Najvýznamnejším hospodárskym odvetvím, ktoré môže byť potenciálnym zdrojom vzniku mimoriadnych udalostí, popr. môže významne ovplyvniť ich priebeh je najmä poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel. Na druhej strane jednoznačne najvýznamnejšiu pozíciu v regióne z hľadiska ekonomického a zamestnanosti zaujíma elektrotechnický  priemysel.

1.	Poľnohospodárstvo

Je realizované predovšetkým v pôsobnosti poľnohospodárskych družstiev a iných  podnikateľov na vidieku - v obciach. Z 52 573,6 ha poľnohospodárskej pôdy je 49 179,7 ha intenzívne obrábaná orná pôda. Na vinice, záhrady, ovocné sady a trvalé trávne porasty pripadá  3 393,9 ha.

V rámci poľnohospodárskej produkcie prevláda rastlinná výroba orientovaná na pestovanie husto siatych obilnín, kukurice a olejnín (repka olejná a slnečnica). Môže byť potenciálnym zdrojom vzniku mimoriadnych udalostí najmä uvedeného typu:

  - požiar suchej plodiny na poli alebo pri jej spracovaní resp. skladovaní,

  - rozsiahle ochorenie plodín, prípadne pôd na ktorých sú pestované s dopadom na zdravie a výživu obyvateľstva, úžitkových zvierat resp. hydiny.

Mimoriadne udalosti (MU) v súvislosti s únikom, horením alebo neadekvátnym použitím pesticídov, umelých hnojív alebo iných chemikálií je málo pravdepodobná, vzhľadom na ich nízke zásoby v súčasnom poľnohospodárstve.

Oblasť živočíšnej výroby je minoritná. Je zameraná na chov ošípaných, hovädzieho dobytka a hydiny. Objekty živočíšnej výroby a najmä veľkochovy sú možnými zdrojmi epizoocií, epidémií alebo pandémií.

2.		Potravinársky priemysel

Výroba potravinárskych tovarov a produktov je na rozdiel od poľnohospodárskej činnosti sústredená do miest - Galanta, Sládkovičovo ale najmä Sereď. Najvýznamnejšie podniky a predmet ich činnosti je uvedený v tabuľke:

| P. č. | Názov podniku | Predmet činnosti |
| --- | --- | --- |
| 1. | I.D.C. Holding a.s., o. z. Pečivárne Sereď | výroba a predaj trvanlivého pečiva, cukroviniek a čokolády |
| 2. | Hubert J.E. s.r.o. Sereď | výroba a predaj šumivého vína, nealkoholických nápojov, nákup hrozna a vína |
| 3. | Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď | výroba cukru |
| 4. | Mraziarne a.s. Sládkovičovo | nákup, spracovanie a predaj ovocia a zeleniny |
| 5. | Mlyn Sládkovičovo a.s. Sládkovičovo | spracovanie obilia, výroba múky, cestovín a krmív |

Technologický proces, ako aj požiadavky na trvanlivosť potravinárskych výrobkov vyžadujú realizáciu chladenia resp. mrazenia. S používaním chladiaceho média amoniaku, ktorý je nebezpečnou látkou (NL) súvisia tiež najvážnejšie riziká vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom NL. K ďalším potenciálnym zdrojom ohrozenia v oblasti potravinárskej výroby patria:

  - iné nebezpečné látky,

  - vstupné energetické zdroje,

  - tlakové nádoby plynov,

  - možná výbušnosť látok (produktov - napr. múky), ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné - za určitých špeciálnych podmienok.

3.		Elektrotechnický priemysel

Má prioritné postavenie z pohľadu ekonomického a zamestnanosti. Nepredpokladá sa, že podniky elektrotechnického priemyslu by mohli byť zdrojom vzniku MU, poprípade že by mohli významne ovplyvniť priebeh mimoriadnych udalostí.

B. MOŽNÉ RIZIKÁ VZNIKU

MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

B.1. ŽIVELNÉ POHROMY

# OBLASTI MOŽNÉHO OHROZENIA POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI  Z POVRCHOVÝCH VODNÝCH TOKOV

Povrchové vodné toky na území obvodu sú tvorené sieťou vzájomne rozlične poprepájaných  riek, riečok, potokov a kanálov. Na základe veľkosti ich objemového prietoku a potenciálne i z hľadiska ohrozenia povodňami a záplavami sú najvýznamnejšie rieky Váh, Malý Dunaj, Čierna Voda a Dudváh. Menšie nebezpečenstvo predstavujú riečky Gidra, Salibský Dudváh. Malé vodné toky ako Šárd, Zajarčie, Derňa, umelo vytvorené  kanály a pod. by mohli spôsobiť ohrozenie iba vo výnimočnom prípade.

Oblasti možného ohrozenia povodňami a záplavami sú dislokované predovšetkým v okolí uvedených riek a riečok. K častým záplavám  spätnými vodami pri vysokej hladine Váhu dochádza hlavne v obciach Dolný Chotár, Kráľov Brod a Trstice  resp. v lokalite autokempingu v Seredi.

# OBLASTI MOŽNÝCH VEĽKÝCH LESNÝCH POŽIAROV

Lesy sú zachované hlavne v inundačnom území rieky Váh a Malý Dunaj. Okrem priameho nebezpečenstva ohňa môže spôsobiť nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo a životné prostredie aj tvorba hustého dymu v prípade ich požiaru.

Plošne a polohovo významnejšie lesy s uvedením možného ohrozenia:

| Vincov les neďaleko Sládkovičova | Termálne kúpalisko |
| --- | --- |
| Les medzi P. Úľanmi a Sládkovičovom | Pusté Úľany |
| Národná prír. rezervácia Dubník pri Vinohradoch | Vinohrady nad Váhom |
| Les pri Seredi | Autocamping, Sereď |
| Les v okolí Šoporne | Šintava, Šoporňa |
| Mačiansky háj pri V. Mači | Veľká Mača |
| Les pri Vozokanoch a Tomášikove | Tomášikovo, Vozokany |
| Les pri Trsticiach | Trstice |

# OBLASTI MOŽNÉHO OHROZENIA SEIZMICKOU ČINNOSŤOU, ZOSUVMI PỒDY, SKÁL A LAVÍN

Podľa údajov Geofyzikálneho ústavu SAV Bratislava z pozorovaných zemetrasení na území Slovenska za obdobie rokov 1034 - 1990  územie obvodu  Galanta nie je ohrozené seizmickou činnosťou.

Z geografického charakteru obvodu vyplýva, že územia tvorené horninami náchylnými k zosúvaniu sa nachádzajú len v jeho severnej časti. V dôsledku výdatných dažďových zrážok vznikli v júni 2011 v obci Vinohrady n/V zosuvy pôdy a svahov s ohrozením rodinných domov a miestnych komunikácií v lokalitách Kamenica a Pomorová.

Vzhľadom na veľmi mierne členitý terén sa na hodnotenom teritóriu oblasti ohrozenia lavínou nevyskytujú.

# MIMORIADNE JAVY POVETERNOSTNÉHO A KLIMATICKÉHO  CHARAKTERU

1.		Zvýšenie hladiny podzemných vôd

## Z mimoriadnych javov poveternostného alebo klimatického charakteru dlhotrvajúce dažde môžu spôsobiť zvýšenie hladiny spodných vôd. Vyskytujú sa hlavne v obci Váhovce a Horné Saliby.

2.		Možnosť výskytu snehových kalamít

Rovinatý charakter územia regiónu a nedostatok prirodzených vetrolamov zapríčiňujú v zimnom období častý výskyt snehových kalamít, hlavne na cestných úsekoch kolmých na prevládajúce smery vetra. Región Galanta, ako to vyplýva z geografickej charakteristiky, je rovinatý bez zvlášť nebezpečných úsekov komunikácií. Zložitá dopravná situácia sa môže vytvoriť v dôsledku cestných havárií, alebo v zimnom období na úsekoch s nebezpečenstvom tvorby snehových závejov.

Snehové kalamity v obvode Galanta sa často vyskytli na nasledujúcich pozemných komunikáciách:

- štátna cesta I/62 - úsek V. Mača - Sereď

- štátna cesta II/507 - Nebojsa - Sereď

- štátna cesta II/507 - úsek Vinohrady nad Váhom - Dvorníky

- križovatka štátnych ciest I/51 - III/5623 Pata - Šoporňa.

- štátna cesta II/507 - úsek Čierny Brod – Galanta

- štátna cesta II/573 – úsek Šoporňa - Šaľa

- štátna cesta III/5081 - Galanta – Košúty

- štátna cesta III/5084 – úsek Kajal - Váhovce

- štátna cesta III/5074 - úsek Tomášikovo - Horné Saliby

B.2. HAVÁRIE

- OBLASTI MOŽNÉHO OHROZENIA ZÁVAŽNOU PRIEMYSELNOU HAVÁRIOU

Na teritóriu obvodu nie je žiadny podnik zaradený do kategórie stanovenej zákonom NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť Duslo a.s. Šaľa dislokovaná v susednom obvode je zaradená do kategórie „B“ a oblasť ohrozenia v jeho okolí zasahuje aj do galantského obvodu.  Ohrozenie územia resp. obyvateľstva obvodu Galanta môže vzniknúť únikom nebezpečných chemických látok (NCHL) chlóru resp. amoniaku. Filozofia celopodnikového havarijného plánu je postavená na výbere najhorších reprezentatívnych scenárov svojho druhu (disperzia, výbuch, požiar).

1.	Zoznam zdrojov:

1. Duslo a.s. Šaľa

2.		Oblasť možného ohrozenia pri MU s únikom amoniaku v Duslo a.s. Šaľa

Z hodnotenia vplyvu vyplýva, že najväčší polomer oblasti ohrozenia môže byť dosiahnutý pri úniku amoniaku z potrubia na dne zásobníka.

| Názov nebezpečnej chemickej látky: | Amoniak (Čpavok) |
| --- | --- |
| Vzdialenosť hranice oblasti: | 9400 m |
| Rozloha 1): | 27 800 ha z toho 19 500 na území obvodu Galanta |
| Ohrozené obce: | osada Štrkovec v k. ú. Šoporňa – cca 130 obyvateľov |
| Časové faktory ohrozenia2): | ak v = 1 m/s (3,6 km/h) ( tak t = 108 min |
|  | ak v = 3 m/s (10,8 km/h) ( tak t = 36 min |
|  | ak v = 6 m/s (21,6 km/h) ( tak t = 18 min |

Poznámky:    1.  Rozloha platí pre kruhovú oblasť.

2. Údaje sú vypočítané pre vzdialenosť 6,5km, t.j. vzdialenosť osady Štrkovec

(v - rýchlosť prízemného vetra, t- čas začiatku ohrozenia).

3.	Oblasť možného ohrozenia pri MU s únikom chlóru v Duslo a.s. Šaľa

Identifikovaných bolo dvanásť havarijných scenárov disperzie chlóru. Najväčší nežiaduci vplyv resp. dosah na okolie podniku má disperzia unikajúceho plynno-kvapalného chlóru zo železničnej cisterny.

| Názov nebezpečnej chemickej látky: | Chlór |
| --- | --- |
| Vzdialenosť hranice oblasti: | 9100 m |
| Rozloha1): | 26 000 ha z toho 16 000 na území obvodu Galanta |
| Ohrozené obce: | osada Štrkovec v k. ú. Šoporňa – cca 130 obyvateľov |
| Časové faktory ohrozenia2): | ak v = 1 m/s (3,6 km/h) ( tak t = 108 min |
|  | ak v = 3 m/s (10,8 km/h) ( tak t = 36 min |
|  | ak v = 6 m/s (21,6 km/h) ( tak t = 18 min |

- OBLASTI MOŽNÉHO OHROZENIA VYPLÝVAJÚCE Z UMIESTNE-NIA NEBEZP.  LÁTOK (STACIONÁRNE ZDROJE OHROZENIA)

1.	Zoznam zdrojov na území obvodu Galanta:

Medzi stacionárne zdroje patria právnické a fyzické osoby – podnikatelia (podniky), ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok. Sú to podniky skladujúce resp. manipulujúce s nebezpečnými chemickými látkami, ktoré v prípade havárie môžu spôsobiť ohrozenie pre svoje okolie.

1. Mraziarne a.s. Sládkovičovo

- prevádzkujúce chladiaco - mraziaci systém na báze amoniaku ako chladiaceho média.

2. Hubert J.E. s.r.o. Sereď

- prevádzkujúci chladiace zariadenie s amoniakom.

2. 	Oblasť možného ohrozenia pri mimoriadnej udalosti s únikom amoniaku

v Mraziarňach a.s. Sládkovičovo

| Názov nebezpečnej chemickej látky: | Amoniak (Čpavok) |
| --- | --- |
| Vzdialenosť hranice oblasti ohrozenia: | Max. do 1000 m |
| Vzdialenosť pásma obmedzenia pohybu na voľnom priestranstve | 350 m |
| Rozloha 1): | 314,2 ha |
| Ohrozená lokalita: | Časť mesta Sládkovičovo – cca 4500 obyvateľov |
| Čas začiatku ohrozenia: | Prakticky okamžite |

3. 	Oblasť možného ohrozenia pri mimoriadnej udalosti s uvoľnením amoniaku

v Huberte J.E. s.r.o. Sereď

| Názov nebezpečnej látky | Amoniak (Čpavok) |
| --- | --- |
| Vzdialenosť hranice oblasti | 30 m 3) |
| Rozloha 1) | 0,3 ha |
| Ohrozená lokalita | Areál podniku Hubert s.r.o. Sereď 3) |
| Čas začiatku ohrozenia: | Prakticky okamžite |

Poznámky:    1. Rozloha platí pre kruhovú oblasť.

3. 5 % -ná pravdepodobnosť zasiahnutia okolia podniku max. v okruhu do 60 m od miesta havárie s potrebou obmedzenia pohybu osôb na voľnom priestranstve.

- OBLASTI MOŽNÉHO OHROZENIA SPOJENÉ S ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK PRI VŠETKÝCH  DRUHOCH PREPRÁV

1.	 Zoznam zdrojov ohrozenia

Zdroje sú určené prepravnou trasou. Označenie trás je centrálne ustanovené. V obvode Galanta sú to tie, z ktorých aspoň časť prechádza jeho územím. Prehľad zdrojov:

| Prepravné trasy | Vybrané NCHL (prepravované v najväčšom množstve podľa jednotlivých trás) |
| --- | --- |
| Ozna-čenie | Smer |  |
| C3 | diaľnica D61-Bratislava-Trnava-Sereď-Báb-Nitra | etylén, hydroxid sodný, kyselina sírová |
| C5 | Trnav-Sereď–Galanta–Dunajská Streda– Veľký Meder-Medveďov | pentány, butylacetát, kyselina chlorovodíková |
| C7 | Senec – Sládkovičovo – Galanta – Šaľa | etylén, hydroxid sodný, kyselina sírová, |
| C13 | Topoľčany–Hlohovec–Sereď | kyselina dusičná, kyselina fosforečná, |
| Z3 | Kúty-Jablonica-Smolenice-Trnava-Sereď-Galanta-Šaľa | hydroxid sodný, kyselina sírová, anilín |
| Z4 | Bratislava–Galanta–Šaľa (Štúrovo alebo Komárno) | anilín, hydroxid sodný, chlór |

2. 	Oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri prepravách

Čas vzniku, typ ani podmienky takýchto udalostí nie je možné jednoznačne vopred stanoviť. Ohrozenie môže vzniknúť v okolí železničných tratí resp. cestných komunikácií.

B.3. KATASTROFY

- OBLASTI MOŽNÉHO OHROZENIA VYPLÝVAJÚCE Z UMIESTNENIA JADROVÝCH ZARIADENÍ (JZ)

1.	Zoznam zdrojov ohrozenia:

1. Jadrové zariadenie (JZ) V2 Jaslovské Bohunice

Významným stacionárnym zdrojom možnej katastrofy je JZ V2 Jaslovské Bohunice. V prípade havárie môžu uniknúť rádioaktívne látky (ionizujúce žiarenie) do ovzdušia i vody s nutnosťou realizovať ochranné opatrenia a dlhodobým poškodením životného prostredia.

2. 	Oblasť možného ohrozenia v prípade jadrovej havárie JZ V2 Jaslovské Bohunice

Členenie priestoru ohrozenia rádioaktívnymi látkami

Na základe platnej legislatívy sa oblasť ohrozenia pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia člení na pásma A, B, C a na 16 sektorov s veľkosťou stredového uhla 22,5 stupňa, pričom stred prvého sektora je orientovaný na sever. Rozhodnutím Úradu jadrového dozoru SR sú pre JZ V2 stanovené nasledujúce vzdialenosti:

- pásmo A: do 5 km,  pásmo B: od 5 do 10 km,  pásmo C: od 10 do 21 km.

Teritórium obvodu Galanta sa nachádza svojou severnou časťou iba v pásme C v okolí JZ V2, v ktorom sú dislokované štyri obce.

| Názov nebezpečnej látky: | Rádionuklidy |
| --- | --- |
| Vzdialenosť hranice oblasti: | 21 km |
| Rozloha 1): | 5 488 ha |
| Ohrozené obce: | Sektor VIII: Šalgočka- 459 obyvateľov, Zemianske Sady- 862, Vinohrady- 1605, Sektor IX: Sereď- 16879. Celkom: 19805 obyvateľov |
| Časové faktory ohrozenia: | ak v = 1 m/s (3,6 km/h) ( tak t = 300 min |
|  | ak v = 3 m/s (10,8 km/h) ( tak t = 100 min |
|  | ak v = 6 m/s (21,6 km/h) ( tak t = 50 min |

Poznámka :   4. Údaje sú vypočítané pre vzdialenosť 18 km, t.j. vzdialenosť hranice obvodu Galanta od JZ.

(-  v - rýchlosť  prízemného vetra ,  t- čas začiatku ohrozenia).

V prípade havárie JZ V2 je plánované vykonať evakuáciu obyvateľov z ohrozených obvodov Trnava a Piešťany cez kontrolné stanovištia v Galante a Sládkovičove.

- OBLASTI MOŽNÉHO OHROZENIA SPỒSOBENÉ LETECKOU PREVÁDZKOU

Nad teritóriom galantského obvodu vedie letová trasa v úseku medzi Bratislavou a   Štúrovom a okrajovo tiež trasa  v úseku Bratislava – Nitra. V regióne sa nachádza jediné letisko v Sládkovičove, slúžiace na vzlet a pristávanie malých lietadiel pri vykonávaní leteckého postrekovania poľnohospodárskych plodín, alebo pre športovo rekreačné účely. Vrtuľníkový  pristávací priestor je vybudovaný v areáli NsP Svätého Lukáša v Galante.

- OBLASTI MOŽNÉHO OHROZENIA V PRÍPADE PORUŠENIA VODNEJ STAVBY

            - Zoznam zdrojov ohrozenia (vodných stavieb - VoS)

1. Liptovská Mara

2. Kráľová

3. Horné Orešany

VoS v prípade porušenia predstavujú plošne veľké potenciálne ohrozenie.

Liptovská Mara (LM)

sa nachádza v obvode Liptovský Mikuláš na území Žilinského kraja. Je zaradená do kategórie I s úžitkovým objemom 320,60 miliónov m3. Stojí na hornom toku rieky Váh v riečnom km 338,4 nad obcou Vlachy a osadou Vlašky.

Hladiny nádrže LM

- maximálna retenčná (zádržná) hladina 		565,69m n.m.

- maximálna prevádzková hladina             	564,89m n.m.

- minimálna prevádzková hladina              	539,59m n.m.

Vodná stavba Kráľová

s celkovým obsahom nádrže 65,47 mil.m3 leží na Váhu medzi rkm 44,2 a  rkm 78,6. V Seredi nadväzuje v rkm 78,6 na koryto Váhu v upravenom úseku. Je zaradená do kategórie I.

Hladiny nádrže Kráľová

- maximálna prevádzková hladina		124,00 m n.m.

- minimálna prevádzková hladina		122,00 m n.m.

Horné Orešany (HO)

Vodná stavba sa nachádza  v obvode Trnava nad obcou Horné Orešany, asi 150 m od obce, na vodnom toku Parná. Správcom a prevádzkovateľom je SVP š.p. o.z. Šaľa. Na základe metodiky pre spracovanie dokumentácie CO obyvateľstva v pôsobnosti MŽP SR č. 8356/2007-1.5 z júna 2007 VoS Horné Orešany  je zaradená do II kategórie.

Hladiny nádrže vodnej stavby

- maximálna prevádzková hladina 		228,00 m n.m.

- minimálna prevádzková hladina  		215,5,00 m n.m.

            - Priebeh prielomovej vlny a rozsah ohrozeného územia - VoS Liptovská Mara

Uvoľnený objem vody porušením priehrady pri hladine v nádrži 564,89 m n. m. dosiahne maximálne výšky prielomovej vlny v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Výška prielomovej vlny v údolí Váhu v Trnavskom kraji spôsobí hlavné škody nie veľkou rýchlosťou, ale dĺžkou trvania. Čelo záplavovej vlny s výškou 1 m nad brehom rieky Váh by dosiahlo severnú hranicu okresu Galanta pri obci Šintava za 39 h 15 min. Voda so súčasným rozširovaním hraníc zaplaveného územia by postupovala smerom na južnú hranicu okresu s priemernou rýchlosťou 1,8 m/s a obec Kajal by zasiahla za 70 h 30 min. s výškou vody 1,78 cm. V tomto časovom rozpätí by došlo k zaplaveniu 8 obcí a ich priľahlých častí. Vo vyhodnotení ničivých účinkov prielomovej vlny vypracovanom Stavebnou fakultou STU Bratislava sa uvádza nasledujúce zaplavenie:

| Názov obce, časti | Prielomová vlna | Zaplavenie katastra obce [%] | Počet obyvateľov |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Čas dobehu [h:min] | Max. výška [m] | Čas kulminácie [h:min] |  | obce | ohrozených |
| Šintava | 39:15 | 3,88 | 46:30 | okrajovo | 1823 | 25 |
| Sereď | 45:30 | 4,29 | 47:45 | 80% | 16879 | 16 879 |
| Veľká Mača | 53:15 | 1,00 | 56:45 | 50% | 2683 | 2 683 |
| Malá Mača | 53:45 | 0,8 | 58:45 | 70% | 609 | 426 |
| Gáň | 55:30 | 1,10 | 58:00 | 80% | 710 | 710 |
| Sládkovičovo | 57:15 | 1,94 | 62:30 | 20% | 5729 | 1 146 |
| Nebojsa (Galanta) | 64:15 | 3,61 | 66:30 | 10% | 16118 | 2 150 |
| Kajal | 70:30 | 1,78 | 83:00 | 20% | 1517 | 303 |
| S p o l u : | 24322 |  |  |  |  |  | 24322 |

            - Priebeh prielomovej vlny a rozsah ohrozeného územia  - VoS Kráľová

Simulácia rozrušenia hrádze Hydroconsultom a.s., Bratislava bola uskutočnená pri bežných hydrologických podmienkach (prítok do nádrže je konštantný a má hodnotu dlhodobého priemerného ročného prietoku Qa) a pri maximálnej prevádzkovej hladine na kóte 124,00 m n. m. pre alternatívy č. 1,2,3,4. Pre každú z nich je v zátvorke uvedený najväčší modelovaný prietok Qmax v profile prietrže v [m3.s-1] a čas jeho dosiahnutia:

Alternatíva 1 – prietrž ľavostrannej hrádze nad Zimným prístavom (Qmax=2 077,2 m3.s-1 a nastane v čase 4h a 15 min. po porušení hrádze). Škody by vznikli predovšetkým na objektoch vodnej stavby, na toku pod hrádzou, ale i na budovách v nižšie položených častiach, ktoré sa nachádzajú v medzi hrádzovom priestore.

Alternatíva 2 – porušenie ľavostrannej hrádze pod Šoporňou (Qmax =697,4 m3.s-1 a nastane v čase 6h a 50 min. po prietrži hrádze). Okrem škôd na objektoch vodnej stavby by vznikli aj na území pod hrádzou, na komunikáciách (najmä ceste č. 573 Šoporňa- Šaľa) a ich mostných konštrukciách, ale i na obytných budovách v nižšie položených častiach obce Šoporňa. Ďalšie parametre sú uvedené v nasledujúcej tabuľke „Prehľad o zaplavených obciach a počtoch ohrozených osôb“.

Alternatíva 3 –prietrž pravostrannej hrádze v mieste odberného objektu pre závlahy v km 0,388 (Qmax=697,7 m3.s-1 a nastane v čase 7h po porušení hrádze). Záplava by zasiahla objekty vodnej stavby - hrádzu, územie pod hrádzou, železničnú trať č. 130 v úseku Galanta- Šaľa, komunikácie, mosty, katastrálne územia obcí Kajal a Topoľnica vrátane obytných budov. Bližšia špecifikácia je popísaná v nasledujúcej tabuľke.

Alternatíva 4 – porušenie pravostrannej hrádze nad Váhovcami (Qmax=460,5 m3.s-1 a nastane v čase 3h a 50 min. po prietrži hrádze). Ničivé účinky prielomovej by sa prejavili predovšetkým na objektoch vodnej stavby - hrádze, na území pod hrádzou, na komunikáciách a ich mostných konštrukciách, ale i na obytných budovách lokality Gorazdov dvor a obcí Kajal, Topoľnica a Váhovce zasiahnutých prielomovou vlnou. Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabuľke.

Prehľad o zaplavených obciach a počtoch ohrozených osôb

| P. č. | Názov obce, časti | Prielomová vlna | Zaplavenie katastra obce [%] | Počet obyvateľov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Čas dobehu [h. min] | Max. výška [m] | Čas kulminácie [h. min] |  | obce | ohroze-ných |
| Alternatíva 2 – prietrž ľavostrannej hrádze pod Šoporňou |
| 1. | Šoporňa | 0 h. 05’ | 0,29 | 8 h. 19’ | zaplavené 20% | 4271 | 854 |
|  | Spolu: |  |  |  |  |  | 854 |
| Alternatíva 3 –prietrž pravostrannej hrádze v mieste odberného objektu pre závlahy v rkm 0,388 |
| 1. | Kajal | 0 h. 04’ | 1,74 | 34 h. 10’ | zaplavené 90% | 1517 | 1365 |
| 2. | Topoľnica | 0 h. 20’ | 1,48 | 50 h. 10’ | zaplavené 100% | 845 | 845 |
|  | Spolu: |  |  |  |  |  | 2 210 |
| Alternatíva 4 – prietrž pravostrannej hrádze nad Váhovcami |
| 1. | Váhovce | 0 h. 03’ | 0,94 | 27 h. 55’ | zaplavené 85% | 2111 | 1794 |
| 2. | Gorazdov dvor (Galanta) | 3 h. 14’ | 1,12 | 33 h. 00’ | zaplavené 100% | 57 | 57 |
| 3. | Kajal | 3 h. 45’ | 1,32 | 39 h. 40’ | zaplavené 90% | 1517 | 1365 |
| 4. | Topoľnica | 9 h. 18’ | 0,97 | 49 h. 05’ | zaplavené 100% | 845 | 845 |
|  | Spolu: |  |  |  |  |  | 4061 |

            - Oblasť možného ohrozenia v prípade porušenia - VoS Horné Orešany

Pri vyhodnotení sa vychádzalo z maximálnej prevádzkovej hladiny. Obce pod VoS Horné Orešany  (HO) budú v dôsledku prietrže hrádze úplne alebo čiastočne zaplavené. V oblasti ohrozenia sa nachádza 12 obcí z toho tri z obvodu Galanta (mesto Sládkovičovo, Hoste a Malá Mača. Kulminácia prielomovej vlny v nich sa predpokladá medzi 8 h. 34 min. a 12h. 05 min.

Prehľad o zaplavených obciach a počtoch ohrozených osôb

| P.č | Názov obce | Vzdialenosť od VoS [km] | Prielomová vlna | Zaplavenie katastra obce [%] | Počet obyvateľov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rýchlosť v obci [m/s] | Čas kulminácie [h:min] |  | v obci | ohrozených |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Pravostranné rozrušenie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoste | 32,7 | 2,2 | 8:34 | 90% | 501 | 451 |
| 2 | Malá Mača | 37,5 | 1,2 | 11:28 | 60% | 609 | 365 |
| 3 | Sládkovičovo | 40,5 | 1,2 | 12:05 | 5% | 5 729 | 286 |
|  | S P O L U |  |  |  |  | 1 102 |

- RIZIKÁ MOŽNEJ KUMULÁCIE RỒZNYCH DRUHOV MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

V dôsledku kumulácie účinkov uvedených zdrojov ohrozenia môžu byť viacnásobne ohrozené nasledujúce priestory v obvode Galanta:

| Mimoriadne udalosti ohrozujúce priestor | Obce – OBT v ohrozenom priestore | Počet obyvateľov v zastavanom území | Druh ohrozenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Jadrové zariadenie V2+VoS L. Mara | Mesto Sereď | 16879 | Rádioaktívne látky a prívalová vlna |
| VoS L. Mara+ VoS Kráľová | Obec Kajal | 1517 | Prívalové vlny |
| VoS L. Mara + VoS H. Orešany | Obec Malá Mača | 609 | Prívalové vlny |
|  | Mesto Sládkovičovo | 5729 | Prívalové vlny |
|  | Spolu: | 6338 |  |
| VoS L. Mara +Mraziarne a.s. Sládkovičovo | Mraziarne Sládkovičovo | 61zamestnancov | Prívalová vlna+ NCHL (amoniak) |

C. ZÁVERY A ODPORÚČANIA

- ODPORÚČANIA NA VYPRACOVANIE PLÁNOV OCHRANY OBYVATEĽSTVA

## 1.	Plány ochrany obyvateľstva pre prípad MU spojenej s únikom   nebezpečných látok

Odporúčania na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva (POO) uvedeného druhu prioritne vychádzajú z platnej legislatívy. Obvodný úrad Galanta vo svojej pôsobnosti vydal v roku 2007 a 2012 dotknutým obciam nachádzajúcim sa v oblasti ohrozenia mimoriadnou udalosťou spojenou s únikom nebezpečných látok „Výpis z vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok“.

V tomto dokumente sú citované §8 a §9, všeobecne upravujúce problematiku plánov ochrany obyvateľstva. V zmysle ods. (2) §8  odkazujúceho na primerané využitie obsahu prílohy č. 3. tejto vyhlášky v podmienkach obcí, odbor CO a KR odporučil v rámci spomínaného dokumentu tiež tri vzorové štruktúry pre spracovanie POO v závislosti od charakteru nebezpečnej látky so špecifikáciou na jadrové, chemické a biologické. Spismi z rokov 2007 a 2011 boli usmernené tiež  objekty CO (vybrané právnické osoby) v oblastiach ohrozenia.

## 2.	Plán ochrany obyvateľstva pre prípad rozrušenia VoS

Plán ochrany obyvateľstva pre prípad rozrušenia vodnej stavby sa spracovávajú obvodné úrady v zmysle pokynu GR sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR zo dňa 9.4.2008 na „Zabezpečenie ochrany obyvateľstva na území ohrozenom prielomovou vlnou pri vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe“. ObÚ v sídle kraja vydal dňa 30. 06. 2008 pre obce, právnické a fyzické osoby - podnikateľov  Usmernenie k vypracovaniu dokumentácie opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva na území ohrozenom prielomovou vlnou pri vzniku MU na vodnej stavbe.

Plán ochrany obyvateľstva má obsahovať čiastkové opatrenia, ktoré riešia: varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb o vzniku prielomovej vlny, evakuáciu obyvateľstva, ochranu alebo vyvezenie dôležitých zariadení, zabezpečenie a vykonávanie záchranných prác (ZP), zdravotnícku pomoc obyvateľstvu a odsun postihnutých osôb. Na vykonanie ZP sú určené  zložky integrovaného záchranného systému, jednotky civilnej ochrany vyčlenené pre potrebu územia obvodu, jednotky SČK. Využitie týchto síl a prostriedkov CO, ktoré sa nachádzajú na hodnotenom území plánovať na základe vypracovaného „Plánu organizovania, riadenia a vykonávania záchranných prác na území obvodu Galanta“. Do vykonávania ZP zapojiť aj jednotky CO obcí, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, práceschopné obyvateľstvo a pracovné sily a prostriedky z objektov. Ochranu obyvateľstva z ohrozených obcí plánovať  predovšetkým evakuáciou, t.j. odsunom osôb z ohrozeného územia. Preprava a umiestnenie evakuovaného obyvateľstva zo zaplaveného územia sa zabezpečuje autobusmi SAD, a.s., DZ Galanta do miest ubytovania.

- ODPORÚČANIA NA PRIJÍMANIE PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ NA OCHRANU A ZNÍŽENIE RIZÍK OHROZENIA MIMORIADNYMI UDALOSŤAMI

##### 1.	Opatrenia právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok

##### Sú ustanovené najmä v §16 zákona o civilnej ochrane. Tieto majú podstatný vplyv aj na prevenciu vzniku mimoriadnych udalostí.

##### Medzi najdôležitejšie z nich patria tieto povinnosti:

- pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb, ktoré môžu ohroziť,

- poskytovať obvodným úradom a obciam, na ktorých území pôsobia, informácie o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov a tieto pravidelne aktualizovať,

- zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a jeho aktualizáciu v rozsahu určenom obvodným úradom, precvičiť tento plán aspoň raz za tri roky,

- zriaďovať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia alebo podľa rozhodnutia obvodného úradu, ako aj zabezpečovať akcieschopnosť jednotiek civilnej ochrany a prevádzkyschopnosť zariadení civilnej ochrany,

- vykonávať hlásnu službu pre svojich zamestnancov, osoby prevzaté do starostlivosti, iné osoby a obce, ktoré bezprostredne ohrozujú,

- plánovať a pri mimoriadnej udalosti vyhlásiť a uskutočniť evakuáciu svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a neodkladne o tom informovať obec, na ktorej území pôsobia,

- zabezpečiť na vlastné náklady špeciálne prostriedky individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti podľa druhu nebezpečnej látky, ktorou môžu ohroziť život alebo zdravie,

- na vlastné náklady zabezpečiť systém monitorovania územia, varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na ohrozenom území a trvale ho udržiavať v prevádzke.

2.	Odporúčania na prijímanie preventívnych opatrení na ochranu

a zníženie rizík ohrozenia mimoriadnymi udalosťami

V pôsobnosti odboru CO a KR obvodného úradu:

- raz za tri roky vykonať kontrolu každého prevádzkovateľa nebezpečnej látky v územnom obvode zameranú na komplexné preverenie stavu plnenia legislatívou stanovených úloh a opatrení,

- spracovať a vydať odporúčania na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva uvedeného druhu pričom vychádzať z platnej legislatívy

- pravidelne preverovať prítomnosť, druhy a množstvá nebezpečných látok u subjektov,  aktualizovať ich v analýze ohrozenosti a vyžadovať od nich plnenie úloh podľa platných právnych predpisov,

- pravidelne zaraďovať problematiku nebezpečných látok a ochranných opatrení do programov školení na všetkých úrovniach v rámci plánovaných príprav na CO.

V pôsobnosti podnikov prevádzkujúcich NL:

- zvažovať na základe technologických a iných aspektov možnosti znižovania resp. náhrady nebezpečných látok za bezpečnejšie látky,

- pravidelne zaraďovať problematiku nebezpečných látok a ochranných opatrení do programov školení,

- za účelom včasnej obmeny špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany si vypracovať časový harmonogram ich obmien,

- vydať informačný leták s problematikou ochranných opatrení v prípade úniku NL pre obyvateľstvo v oblasti ohrozenia,

3.	Opatrenia subjektov prevádzkujúcich VoS podľa platných  predpisov

Pred začatím výstavby vyrozumievacieho a varovného systému musia prevádzkovatelia vodných stavieb predložiť ministerstvu vnútra na schválenie projekt výstavby. Prevádzkovatelia vodných stavieb sú povinní v rámci výstavby vodnej stavby zabezpečiť aj výstavbu a prevádzku systému varovania a vyrozumenia na vodnej stavbe a na ohrozenom území do vzdialenosti, ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny do jednej hodiny od vzniku mimoriadnej udalosti. Prielomovou vlnou sa rozumie druh povodňovej vlny, ktorá vznikne náhlym porušením hrádze, a čelom prielomovej vlny sa rozumie časť prielomovej vlny, ktorá je charakteristická náhlym zvýšením hladiny a zväčšením prietoku.

4.	Odporúčania na prijímanie preventívnych opatrení na ochranu a zníženie rizík ohrozenia mimoriadnymi udalosťami

V pôsobnosti odboru CO a KR obvodného úradu:

- pravidelne preverovať stav spracovania dokumentácie obcí a aktuálnosť plánu k zabezpečeniu ochrany obyvateľstva na území ohrozenom pri rozrušení VoS,

- usmerniť rozpracovanie ochranných opatrení CO na zabezpečovanie prípravy obyvateľstva na základné činnosti a opatrenia pred zaplavením, počas zaplavenia a po upadnutí vody,

- pravidelne upresňovať spôsob spojenia s prevádzkovateľmi VoS, riadiacimi zložkami, obcami a orgánmi činnými pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva,

- mať aktuálny prehľad o možnostiach núdzového zásobovania a núdzového ubytovania na území obvodu,

- udržiavať spojenie so zložkami IZS,

- mať aktuálnu databázu o silách a prostriedkoch využiteľných na záchranné práce.

V pôsobnosti prevádzkovateľov VoS: :

- priebežne aktualizovať a vylepšovať systém spojenia, VaV pre prípad havárie na VoS,

- priebežne preverovať a udržiavať funkčnosť monitorovacieho systému na hrádzach VoS,

- pravidelne vykonávať protipovodňové prehliadky a zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov,

- spolupracovať s riadiacimi orgánmi obvodu pri riešení, plánovaní a riadení ochranných opatrení.

D. PRÍLOHY

# Text boxes

VÝPIS Z ANALÝZY

##### MOŽNÉHO VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI

##### V ÚZEMNOM OBVODE